Раздел 2: Аэровокзальный комплекс

2.1. Аэровокзальный комплекс ВВЛ

Значение среднесуточного объёма пассажирских перевозок в аэровокзале ВВЛ –       4 762 пассажира.

Удельная площадь зон обслуживания воздушных перевозок пассажиров (аэровокзальный комплекс ВВЛ)

| Наименование зоны обслуживания | Характеристики или удельная площадь м2 | Фактическая м2 |
| --- | --- | --- |
| Зоны общего пользования пассажиров и провожающих лиц до начала регистрации | 1 549,3 | 1 +2 этаж = 3 698,3 |
| Зона регистрации | 552,6 | 967,6 |
| Зона ожидания вылета, включая предприятия общественного питания и розничной торговли | 671 | 1 158,24 - 1 этаж + 1 436,97 – 2 этаж ИТОГО: 2 536,97 |
| Зона выдачи багажа | 518,7 | 491,6 |
| Зона встречающих | 795,9 | 139,7 |
| Зона посадки/высадки пассажиров перед зданием аэровокзала |  | 203,1 (Зона вылета/прилета пассажиров со стороны перрона) |
| Зона остановки общественного транспорта, такси |  | 10 000 (Зона безопасности до парковки) |
| Зона парковок |  | Платная парковка, привокзальная площадь 12 379 (356 парковочных мест) |

Перечень основных показателей для определения пропускной способности технологических процессов  (аэровокзальный комплекс ВВЛ)

| Наименование процесса (этапа)/канала обслуживания | Пропускная способность в пасс./мин, пасс./час | Удельная площадь в зоне обслуживания, м2/пасс. | Максимальное время ожидания в зоне обслуживания мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрация | 1,5 минуты 40 пасс./час на одну стойку регистрации | 1,8 Зона ожидания у каждой пассажирской стойки, с учетом зоны обслуживания, составляющей около 6 м2, должна быть не менее 42 м2 | 30 |

Стоек регистрации – 14 единиц.

14 стоек х 42 м2 = 588 м2

40 пас./ч  х 14 стоек  = 560 пас./ч

Площади обслуживания воздушных перевозок пассажиров в аэровокзале ВВЛ

| Наименование зоны или канала обслуживания воздушных перевозок пассажиров в аэровокзале | Исходные данные для расчета | Фактически м2 |
| --- | --- | --- |
| Зона регистрации пассажиров и багажа | 1,8 м2/пасс. Приемлемое время ожидания в очереди: 30 мин. 987,3 м2 | 967,6 м2 |
| Зона выдачи багажа | 1,7 м2/пасс Приемлемое время ожидания получения багажа: 18 мин 616,0 м2 | 491,6 м2 |
| Зона ожидания вылета после регистрации | 1,8 м2/пасс. Среднее время нахождения пассажиров в зоне для внутренних рейсов 20 мин | 2 536,97, в т.ч. 1 158,24 -1 этаж 1 436,97 - 2 этаж |
| Зона ожидания аэровокзала, общего пользования | 1,5 м2/пасс. (прилет + вылет) и сопровождающих лиц (45% от числа пассажиров на прилет и вылет). Среднее время нахождения пассажиров и ожидающих в зоне 20 мин. 1 549,3 м2 | 811,2 – 1 этаж 2 887,1 – 2 этаж Всего: 3 698,3 |

2.2. Аэровокзальный комплекс МВЛ

Исходные и расчётные данные (МВЛ)

| Наименование показателя | 2013г. |
| --- | --- |
| Объём пассажиропотока (чел) | 382 996 |
| в т.ч. прибывающие | 189 475 |
| убывающие + транзит | 193 521 |
| Среднесуточный объём пассажирских воздушных перевозок | 1049 |

1) Зона ожидания аэровокзала, общего пользования (МВЛ)

2013г. 193,521пас.+87,085пров.х1,7х0,333=159 м2

2) Зона регистрации (МВЛ)

2013г. 193,521пас.х1,8х0,5=174 м2

Стоек регистрации – 4

4 х 42= 168 м2

40 пас./ч х 4 = 160 пас./ч

3) Зона ожидания вылета после регистрации (МВЛ)

2013   193,521пас.х1,8х0,6=209 м2

4) Зона выдачи багажа (МВЛ)

2013 189,475пас.х1,7х0,3=97 м2

5) Зона встречающих (МВЛ)

2013  85,264пас.х1,8х0,333=51 м2

6) Зона прилёта до пограничного контроля (МВЛ)

2013  189,475пас.х1х0,3=57 м2

Перечень основных показателей для определения пропускной способности технологических процессов (аэровокзальный комплекс МВЛ)

| Наименование процесса (этапа)/канала обслуживания | Пропускная способность в пасс./мин, пасс./час | Удельная площадь в зоне обслуживания, м2/пасс. | Максимальное время ожидания в зоне обслуживания мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрация | 1,5 минуты 40 пасс./час на одну стойку регистрации | 1,8 Зона ожидания у каждой пассажирской стойки, с учетом зоны обслуживания, составляющей около 6 м2, должна быть не менее 42 м2 | 30,0 |

Стоек регистрации – 4

4 х 42= 168 м2    Расчетная – 168 м2, фактически 140,0 м2

40 пас./ч х 4 = 160 пас./ч

Удельная площадь зон обслуживания воздушных перевозок пассажиров  (международный терминал МВЛ)

Значение среднесуточного объема пассажирских воздушных перевозок в аэровокзале МВЛ – 1049 пасс.

| Наименование зоны обслуживания | Удельная площадь (м2) 2013 г. | Фактическая площадь (м2) |
| --- | --- | --- |
| 1. Зона общего пользования пассажиров и провожающих лиц до начала регистрации | 159 | 671 – 1 этаж 298 – 2 этаж 969 (1 и 2 этажи) |
| 2. Зона регистрации | 174 | 140 |
| 3. Зона ожидания вылета, включая предприятия общественного питания и розничной торговли | 209 | 671 – 1 этаж 298 – 2 этаж 969 (1 и 2 этажи) |
| 4. Зона выдачи багажа | 97 | 184 |
| 5. Зона встречающих | 51 | 180 |
| 6. Зона прилёта до пограничного контроля | 57 | 200 |