Раздел 5: Объекты авиатопливообеспечения

| № | Наименование показателя | ед.изм | показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий объем топливного хранилища | тн | 16 928 |
| 2 | Объем авиационного топлива, заправленного всеми перевозчиками за год | тн | 130 579 |
| 3 | Неснижаемый остаток авиационного топлива в сутки | тн | 1 283 |
| 4 | Нормативный запас авиационного топлива для аэропорта | тн | 2 994 |
| 5 | Время действия нормативного запаса авиационного топлива | сутки | 7 |
| 6 | Время заправки в случае применения аэродромного топливозаправщика (при заправке через два барабанных рукава со средней производительностью 120 м3/ч и объеме заправляемого топлива 20 м3 или 16 тн) | чч:мм | 1:30 |
| 7 | Время заправки в случае применения диспенсера централизованной заправки (при заправке через два барабанных рукава со средней производительностью 120м3 /ч и объеме заправляемого топлива 20 м3 или 16 тн) | чч:мм | 0:40 |
| 8 | Среднее время заправки одного ВС одним топливозаправщиком АТЗ/ТЗА (в течение смены при заправке через два барабанных рукава со средней производительностью 120 м3/ч – без учета времени на повторный налив цистерны топливом на складе ГСМ и отстаивание до и после налива) | минуты | 20 |
| 9 | Количество ВС, которые может заправить один АТЗ/ТЗА за одну рабочую смену (в течение 12 часов при заправке через два барабанных рукава со средней производительностью 120 м3/ч – с учетом времени на повторный налив цистерны топливом на складе ГСМ и отстаивание до и после налива) | ВС | 8 |
| 10 | Количество требуемых топливозаправщиков АТЗ/ТЗА для бесперебойной работы аэропорта с учетом одного резервного рабочего топливозаправщика АТЗ/ТЗА | шт | 4 |
| 11 | Среднее время заправки одного ВС одним диспенсером (в течение 12 часов при заправке через два барабанных рукава со средней производительностью 120 м3/ч; Примечание: время, затраченное на обслуживание диспенсера, не учитывается) | минуты | 30 |
| 12 | Количество ВС, которые может заправить один диспенсер за одну рабочую смену (Примечание: время, затраченное на обслуживание диспенсера, не учитывается) | шт | 26 |
| 13 | Количество требуемых диспенсеров для бесперебойной работы аэропорта с учетом одного резервного рабочего диспенсера (Примечание: время, затраченное на обслуживание диспенсера и переезда от одного ВС к другому, не учитывается) | шт | 2 |
| 14 | Расчет максимально возможного количества заправок ВС в час (пиковый расход) с использованием диспенсеров для любого перевозчика | шт | 4 |
| 15 | Расчет максимально возможного количества заправок ВС в час (пиковый расход) с использованием топливозаправщиков для любого перевозчика | шт | 9 |
| 16 | В случае заправки ВС с использованием и топливозаправщиков АТЗ/ТЗА и диспенсеров расчет максимально возможного количества заправок ВС в час (пиковый расход) для любого перевозчика при одновременной работе всех единиц техники одновременно это 3 ед. так как в рабочую смену работает три человека (операторы ЗС) в час есть возможность заправить | ВС | 6 |
| 17 | Расчет технически максимально возможного количества заправляемых ВС в сутки | ВС | 130 |
| 18 | Технически максимально возможный объем выдачи авиационного топлива из расходных резервуаров на заправку ВС в сутки (при наличии подготовленного топлива в 2-х расходных резервуарах при их максимальном уровне наполнения) | тн | 4 320 |